音声情報処理　レポート課題（２）		      （2004/10/22 山本真行）

学籍番号：

氏　　名：

1-1.

音声処理ソフトウエアで440[Hz]の純音を作成したところ、その音圧波形の振幅はAであった。この波形を以下の条件で減衰させると振幅はいくらになるか？

- 6dB

- 12dB

- –12dB

1-2.

“標本化周波数16[kHz]・量子化ビット数16[bit]・ステレオ録音(2[ch])”の条件で、1分間の音声をwav形式のファイルとして録音した。このファイルの容量は何バイトになるか計算せよ。

※　講義に関して何か意見があれば以下にどうぞ。